МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАПОУ

«ЮРГИНСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

Утверждаю

Зам. директора  по УМР

____________ И.Н.Рубакова

«____»___________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОТ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Методические указания к выполнению курсового проекта

для специальности 23.02.07.

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Юрга 2021

СОСТАВИЛ:

Преподаватель

ПЦ  ГАПОУ     ЮТАиС ________ Саванюк Анатолий Фёдорович

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

РАССМОТРЕНЫ  и  ОДОБРЕНЫ

на заседании МК ПЦ

Протокол № ____ от _________20__ г.

Председатель МК   ПЦ   _________ Новикова Татьяна Александровна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

в методическом кабинете ГАПОУ  ЮТАиС

«____»  _________20__ г.

Зам. директора по УМР ________________ Рубакова Ирина Николаевна

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Методические указания по выполнению курсового проекта для специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт лвигателей, систем и агрегатов автомобилей». В методическом пособии приведен порядок расчета курсового проекта, даны основные указания по оформлению пояснительной записки и графической части для его выполнения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект является завершающим этапом изучения МДК.01.03. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и предназначен для закрепления и углубления знаний по технологии и организации технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава автомобильного транспорта, а также для подготовки обучающихся техникума к выполнению дипломного проекта.

Основные задачи курсового проектирования:

- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;

- усвоение основ проектирования и технологических расчетов зон технического обслуживания (ТО), диагностики (Д) и текущего ремонта (ТР);

- умение правильно выбрать метод организации производства ТО и ТР и его обоснование для конкретных условий эксплуатации;

- умение пользоваться специальной технической и нормативно-справочной литературой, нормативными материалами и стандартами;

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Проект по степени сложности должен соответствовать теоретическим знаниям, полученным обучающимися при изучении дисциплины, и выполняться по индивидуальному заданию. Темы курсового проекта связаны с внедрением перспективных методов организации производства по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей.

- Заданием на проектирование предусмотрено усвоение основ проектирования и технологических расчетов зон технического обслуживания (ТО), диагностики (Д) и текущего ремонта (ТР).

С указанием в индивидуальном задании объекта проектирования: (зона ЕО, ТО-1, ТО-2, посты диагностики Д-1 и Д-2, или одно из ремонтных подразделений комплекса РУ).

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из задания на проектирование, расчетно-пояснительной записки и графической части (планировка объекта проектирования). По своему содержанию пояснительная записка должна состоять из следующих разделов:

Содержание

Введение

1. Характеристика объекта проектирования

2. Расчетно-технологический раздел

3. Организационный раздел

4. Технологическая (операционная) карта

5. Охрана труда и окружающей среды

6. Заключение

Список литературы

Пояснительная записка объемом 20-25 страниц выполняется в виде печатного текста чёрным цветом формата А4 (210 х 297 мм) и заполняется согласно требованиям ГОСТа 2.105-95. Сокращение слов в ходе написания пояснительной записки не допускается, за исключением общепринятых сокращенных обозначений. Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа формата А4.

Формулы и нормативные материалы, используемые в пояснительной записке, должны иметь ссылки на литературный источник, откуда они позаимствованы; ниже формул поясняются символы и их числовые значения. После подстановки в формулу числовых величин следует, не производя сокращений,  писать ответ. Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой; наименование разделов выполняется прописными (заглавными) буквами. Подразделы выполняются строчными буквами и должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела. Каждый раздел следует начинать с нового листа; подразделы выполняются в пределах раздела. Разделы и подразделы пишутся посередине текста, точка в конце предложения не ставится. Листы пояснительной записки нумеруются в низу справа, начиная с титульного листа. Формулы следует нумеровать в пределах раздела.

Схемы, рисунки, графики и таблицы выполняются в программе компас черным цветом или карандашом на листах писчей или миллиметровой  бумаги, которые вкладываются в пояснительную записку или выполняются по ходу текста пояснительной записки. Они также должны нумероваться в пределах раздела.

Графическая часть проекта выполняется на  чертежной бумаге формата А3  в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. В графической части отражается принятое в проекте планировочное решение по производственному подразделению, указанному в задании.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ

КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ВВЕДЕНИЕ

В этом разделе курсового проекта должно быть дано обоснование необходимости выполнения технологических  разработок по объекту проектирования в следующей последовательности:

- задачи, стоящие перед автомобильным транспортом;

- значение технического обслуживания, диагностики и ремонта в обеспечении высокой технической готовности подвижного состава автомобильного транспорта;

- задачи, стоящие перед технической службой автотранспортных предприятий;

- цели и задачи  курсового проекта.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА АТП И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В общей характеристике автотранспортного предприятия следует привести:

- тип автотранспортного предприятия по его производственному назначению с указанием его производственных функций;

- природно-климатическая зона, в которой эксплуатируется подвижной состав;

- количественный и качественный состав автомобилей, включая их пробег с начала эксплуатации;

- категория условий эксплуатации (автомобильные дороги, по которым эксплуатируется подвижной состав АТП);

- режим работы подвижного состава (дни работы в году АТП, сменность работы подвижного состава на линии, продолжительность работы на линии, среднесуточный пробег)

В характеристике объекта проектирования (по индивидуальному заданию) необходимо указать:

- наименование объекта проектирования;

- назначение объекта проектирования;

- основные виды работ, выполняемые на объекте проектирования.

Данный раздел курсового проекта должен дать полное представление о назначении автотранспортного предприятия и объекта проектирования.

2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема: «Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей (марка)»

Для выполнения технологического расчета принимается группа показателей из задания на проектирования и исходные нормативы (принимаются из литературы /1/ и Приложения 1) технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Исходные данные:

- тип подвижного состава (модель, марка автомобиля) - ;

- среднесписочное количество автомобилей АТП - ;

- среднесуточный пробег автомобилей, км - ;

- категория условий эксплуатации - ;

- природно-климатические условия эксплуатации - ;

- количество рабочих дней в году работы АТП - ;

- продолжительность работы подвижного состава на линии, ч - ;

- время выхода подвижного состава на линию - .

Исходные данные

Таблица -  2.1 Вариант задания подбора оборудования  для ремонтного участка зоны ТО выбирается по последней цифре зачётной книжки

| Вариант | Подбор оборудования к рем. участку |
| --- | --- |
| 0 | Моторному |
| 1 | Ремонта подвесок легковых авт-й |
| 2 | Шиноремонтному |
| 3 | Наружной мойки |
| 4 | Ремонта силовых агрегатов |
| 5 | Покраски |
| 6 | Агрегатного |
| 7 | Ремонта двигателей |
| 8 | Технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 |
| 9 | Проверки и регулировки фар |

Исходные данные (пример)

| Марка автомобиля | Пробег с начала эксплуатации в долях от пробега до КР | Хоз. номер автомобиля и пробег с начала эксплуатации, км |
| --- | --- | --- |
| Например: ЗИЛ-131, 4 шт. ____________ | менее 0,5 от 250 тыс. км | А1 = 98000 А2 = 95000 А3 = 88000 А4 = 115000 |
| ВСЕГО: | А = 4 шт Lобщ.= 396000 |

Таблица - 2.2 Исходные нормативы

| Марка автомобиля | Нормативные пробеги, тысяч км | Нормативные трудоемкости, чел.-ч | Простой в ТО-ТР дни/10000 dнТО-ТР |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LнТО-1 | LнТО-2 | LнКР | tнЕО | tнТО-1 | tнТО-2 | tнТР/10000 |  |
| ГАЗ – 53 – 12 | 3 | 12 | 250 | 0,42 | 2,2 | 9,1 | 1,5 | 3 |
| ЗИЛ - 131 | 3 | 12 | 300 | 0,45 | 2,5 | 10,8 | 2,1 | 5 |
| КамАЗ всех модификаций | 4 | 12 | 300 | 0,5 | 3,4 | 14,5 | 3,4 | 7 |
| Прицепы |  |  | 100 | 0,15 | 0,35 | 2,5 | 0,5 | 1 |
| П/прицепы |  |  | 125 | 0,35 | 0,45 | 3,2 | 0,7 | 1 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 КОРРЕКТИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ НОРМАТИВОВ

Корректирование исходных нормативов выполняется по приведенным ниже формулам. Значения коэффициентов корректирования принимаются из «Положения о техническом обслуживании и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта»   и Приложения 2.

Периодичность ТО-1 рассчитывается по формуле:

LТО-1 =  LнТО-1 ∙ К1 ∙ К3 , км;                                             (2.1)

где  LнТО-1 – нормативная периодичность ТО-1, км;

К1 – коэффициент корректирования, учитывающий условия эксплуатации;

К3 – коэффициент корректирования, учитывающий природно-климатические условия.

Периодичность ТО-2 рассчитывается по формуле:

LТО-2 =  LнТО-2 ∙ К1 ∙ К3 , км;                                          (2.2)

где  LнТО-2 – нормативная периодичность ТО-2, км.

Пробег до капитального ремонта рассчитывается по формуле:

LКР =  LнКР ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 , км;                                         (2.3)

где  LнКР – нормативный пробег до капитального ремонта, км;

К2 – коэффициент корректирования, учитывающий модификацию подвижного состава.

Для удобства составления графика постановки автомобилей на соответствующий вид технического воздействия, расчетные периодичности ТО-1 и ТО-2 и пробег до капитального ремонта следует скорректировать с учетом кратности со среднесуточным пробегом (LСС) и между собой.

Пто-1  =  LТО-1                                                              (2.4)

LСС

где  Пто-1 – величина кратности (округляется до целого числа).

Скорректированная по кратности величина периодичности ТО-1 принимает следующее значение:

LсТО-1 =  LСС ∙ Пто-1= 250*11= 2750 км

Расчетная величина периодичности ТО-2 корректируется по кратности периодичности ТО-1

Пто-2  ‗ L ТО-2                                                                                           (2.5)

LСС

Пто-2 = LТО-2/ LСС = 8640/250 = 34

где  Пто-2 – величина кратности (округляется до целого числа).

Скорректированная по кратности  величина периодичности ТО-2 принимает следующее значение:

LсТО-2 =  LСС ∙ Пто-2 = 250*34 = 8500 км                                   (2.6)

Удельная продолжительность простоя подвижного состава АТП в техническом  обслуживании и текущем ремонте рассчитывается по формуле:

dТО-ТР =  dнТО-ТР ∙ К14 , дни/1000 км;                                (2.7)

где  dнТО-ТР – нормативная удельная продолжительность простоя подвижного состава

в ТО и ТР,  дни/1000 км (принимается по табл. 2.2);

К14 – коэффициент корректирования продолжительности простоя в ТО и ТР в

зависимости от пробега с начала эксплуатации.

Среднее значение коэффициента корректирования К14 рассчитывается по формуле:

К14(ср) ‗	  А1 ∙ К14(1) + А2 ∙ К14(2) + А3 ∙ К14(3) + А4 ∙ К14(4)                   (2.8)

А1 + А2 + А3 + А4

где  А1, А2, А3, А4 – количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым

пробегом с начала эксплуатации (принимается по табл. 2.1.);

К14(1) …К14(4) – величины коэффициентов корректирования продолжительности

простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега

с начала эксплуатации (принимаются по Приложению 2).

Для автомобиля, работающего без прицепа или полуприцепа, расчетные трудоемкости единицы ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и удельная трудоемкость текущего ремонта (ТР) на 1000 км пробега  определяются по нижеприведенным формулам. Значения трудоемкостей принимаются по табл. 2.2 исходных нормативов, значения коэффициентов корректирования – по Приложению 2.

Трудоемкость ежедневного обслуживания рассчитывается по формуле:

tЕО = tнЕО ∙ К2 ∙ К5 ∙ Км , чел.-ч.;                                (2.9)

где tнЕО – нормативная трудоемкость ЕО, чел.-ч;

К2 – коэффициент корректирования, учитывающий модификацию подвижного

состава и организацию его работы;

К5 – коэффициент корректирования, учитывающий количество обслуживаемых

и ремонтируемых автомобилей на АТП и количество технологически

совместимых групп подвижного состава;

Км – коэффициент механизации работ ЕО, снижающих трудоемкость ЕО.

Коэффициент механизации работ ЕО рассчитывается по формуле:

Км ‗ 100 – (См + Со) ,                                           (2.10)

100

где  См - % снижения трудоемкости за счет применения моечной установки

(принимается равным 50-55%);

Со - % снижения трудоемкости путем замены обтирочных работ обдувом

воздухом (принимается равным 10-15%).

Трудоемкости ТО-1 и ТО-2 рассчитывается по формулам:

tТО-1 =  tнТО-1 ∙ К2 ∙ К5 ∙ Км ,   чел.-ч;                                (2.11)

tТО-2 =  tнТО-2 ∙ К2 ∙ К5 ∙ Км , чел.-ч;                                 (2.12)

где  tнТО-1 и tнТО-2 – нормативные трудоемкости соответственно ТО-1 и ТО-2,

чел.-ч;

Км – коэффициент механизации работ технического обслуживания, снижающий

трудоемкость (при поточном методе производства для ТО-1 принимается

равным 0,8, для ТО-2 – равным 0,9; для тупикового метода принимается

равным 1,0).

Сезонное обслуживание предназначено для перевода подвижного состава АТП на летний или зимний период эксплуатации. Сезонное обслуживание совмещается с очередным ТО-2, с увеличением трудоемкости работ ТО-2 на 20-50%. Трудоемкость сезонного обслуживания (СО) рассчитывается по формуле:

tСО = tТО-2 ∙ ССО , чел.-ч;                                          (2.13)

где  ССО – доля трудоемкости СО от трудоемкости работ ТО-2:

- 0,5 – для очень холодного и очень жаркого сухого климатических районов;

- 0,3 – для холодного и жаркого сухого климатических районов;

- 0,2 – для прочих климатических районов.

Трудоемкости общего (Д-1) и поэлементного (Д-2) диагностирования рассчитываются по формулам:

tД-1 =  tТО-1 ∙ С1 , чел.-ч;                                           (2.14)

tД-2 =  tТО-2 ∙ С2 , чел.-ч;                                           (2.15)

где  tТО-1,  tТО-2 – рассчитанные трудоемкости работ соответственно ТО-1 и ТО-2,

чел.-ч;

С1, С2 – доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости работ

соответственно ТО-1 и ТО-2 (составляет в долях от 0,3 до 1,6 и при-

нимается по таблице Приложения 3).

Удельная трудоемкость текущего ремонта автомобилей рассчитывается по формуле:

tТР =  tнТР ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4∙ К5 , чел.-ч/1000 км;                     (2.16)

где  tнТР – нормативная удельная трудоемкость текущего ремонта, чел.-ч;

К4 – коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости

текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации.

Среднее значение коэффициента К4 рассчитывается по формуле:

К4 ‗ А1 ∙ К4(1) + А2 ∙ К4(2) + А3 ∙ К4(3) + А4 ∙ К4(4)  ,                    (2.17)

А1 + А2 + А3 + А4

где  А1 … А4 – количество автомобилей, входящие в группу с одинаковым пробегом

С начала эксплуатации, ед. (таблица 2.1);

К4(1) … К4(4) – величины коэффициентов корректирования удельной трудоемкос-

ти текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатаци

для соответствующих групп автомобилей (принимается по таблице

Приложения 2).

Корректирование трудоемкости единицы ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и ТР на 1000 км для прицепов и полуприцепов выполняется аналогично, как и для автомобилей-тягачей. Тогда расчетная трудоемкость единицы ТО данного вида для прицепного состава определяется по общей формуле:

t(i)пр =  tн(i)пр ∙ К2 ∙ К5 , чел.-ч;                                    (2.18)

где  tн(i) – нормативная трудоемкость единицы ТО данного вида (ЕО, ТО-1, ТО-2) для

полуприцепа или прицепа, чел.-ч.

Расчетная удельная трудоемкость ТР на 1000 км пробега для прицепного оборудования автомобилей рассчитывается по формуле:

tТР(пр) =  tнТР(пр) ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5 , чел.-ч/1000 км;                   (2.19)

где  tнТР(пр) – нормативная удельная трудоемкость ТР на 1000 км пробега для

прицепа или полуприцепа, чел.-ч/1000 км;

К1…К5 – коэффициенты корректирования.

По результатам выбора и расчетов показателей ТО и ремонта составляется таблица.

Таблица - 2.3 Исходные и скорректированные нормативы ТО и ремонта

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативная | расчетная | принятая |
| Пробег до ТО-1 | LТО-1 | км |  |  |  |
| Пробег до ТО-2 | LТО-2 | км |  |  |  |
| Трудоемкость ЕО | tЕО | чел.-ч |  |  |  |
| Трудоемкость ТО-1 | tТО-1 | чел.-ч |  |  |  |
| Трудоемкость ТО-2 | tТО-2 | Чел.-ч |  |  |  |
| Трудоемкость ТР | tТР | чел.-ч/1000 км |  |  |  |
| Трудоемкость СО | tСО | чел.-ч |  |  |  |
| Трудоемкость Д-1 | tД-1 | чел.-ч |  |  |  |
| Трудоемкость Д-2 | tД-2 | чел.-ч |  |  |  |

2.2 РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ £т , £и И ГОДОВОГО ПРОБЕГА

Расчетный (планируемый) коэффициент технической готовности автомобиля (группы автомобилей, парка автомобилей) определяется из выражения:

£т = 1/1 + Lсс (dТО и ТР / 1000 + dКР / LсрКР)                             (2.20)

где  Lсс – среднесуточный пробег автомобилей, км;

LсрКР – средневзвешенная величина пробега автомобилей до капитального

ремонта, км;

dКР – продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дни.

LсрКР = [LКР ∙ (1 – (0,2 ∙ АКР)] / А), км;                               (2.21)

где  LКР – скорректированное значение пробега до капитального ремонта, км;

АКР – количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт (принимается

по заданию);

А – списочное количество автомобилей в АТП, ед.

Коэффициент использования автомобилей определяют с учетом режима работы АТП в году и коэффициента технической готовности подвижного состава по формуле:

£и  =   ДРг/ Дкг ∙•  Кн  •  £т ,                                    (2.22)

где  Дрг – количество рабочих дней в году АТП;

Кн – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправ-

ных автомобилей в рабочие для АТП дни по эксплуатационным причинам

(принимается в пределах 0,93 … 0,97).

Суммарный годовой пробег всех автомобилей в АТП рассчитывается по формуле:

∑ LГ = 365 ∙ А ∙ LСС ∙ £и , км;                                    (2.23)

где  А – списочное количество автомобилей в АТП, ед.;

LСС – среднесуточный пробег автомобилей, км.

2.3 РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

Число технических обслуживаний (ЕО, ТО-!, ТО-2, Д-1, Д-2, СО) определяется в целом по парку или по каждой группе автомобилей, имеющих одинаковую периодичность обслуживания.

Количество ежедневных обслуживаний за год рассчитывается по формуле:

Nгео ‗ ∑Lг_ , обслуживаний                                (2.24)

LСС

Количество уборочно-моечных работ (УМР) за год рассчитывается по формуле:

- для грузовых автомобилей и автопоездов

Nгумр = (0,75 … 0,80) ∙ Nгео , обслуживаний;                      (2.25)

- для легковых автомобилей и автобусов

Nгумр = (1,10 … 1,15) ∙ Nгео , обслуживаний                        (2.26)

Количество ТО-2 за год рассчитывается по формуле:

Nгто-2   ‗  ∑LГ  ,   обслуживаний                           (2.27)       LсТО-2

Количество ТО-1 за год рассчитывается по формуле:

NгТО-1 ‗ ∑LГ  _ Nгто-2  , воздействий                    (2.28)

LсТО-1

Количество общего диагностирования (Д-1) за год рассчитывается по формуле:

Nгд-1 =  1,1 ∙ Nгто-1 +  Nгто-2 , обслуживаний                          (2.29)

Количество поэлементного диагностирования (Д-2) за год рассчитывается по формуле:

Nгд-2 =  1,2 ∙ Nгто-2 , воздействий                                   (2.30)

Количество сезонных обслуживаний за год рассчитывается по формуле:

Nгсо = 2 ∙ А , обслуживаний.

2.4 РАСЧЕТ СМЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

Для расчета сменной программы по видам ТО необходимо принять количество рабочих дней в году и количество смен работы для каждой зоны ТО (смены работы зон ТО могут быть 1, 2 или 3 смены). Режим работы зоны уборочно-моечных работ (УМР), как правило, равен режиму работы АТП, в то время, как режим работы зон ТО и ТР может от него отличаться (эти зоны могут работать по 5-, 6- или 7-дневной рабочей неделе; т.е.  253, 305 или 365 рабочих дней в году). Рекомендации по принятию рабочих дней в году и количества смен работы зон ТО и ТР следует принять по условиям задания.

Сменная программа   по видам ТО рассчитывается по общей формуле:

Nсм =   Nгj / Дрг ∙ Ссм, обслуживаний;                              (2.31)

где  Nгj – годовая программа по соответствующему виду ТО и диагностики (ЕО,

УМР, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2);

Дрг – количество рабочих дней в году соответствующей зоны ТО или постов

диагностики (принимается по заданию);

Ссм – число смен работы соответствующей зоны ТО или постов диагностики

(принимается по заданию).

По результатам расчета сменной программы по каждому виду ТО и диагностики принимается метод организации производства в соответствующей зоне ТО или постах диагностики. Рекомендуется принять поточный метод производства ТО, если сменная программа видов ТО  составляет:

- для зоны ЕО – 50 и более обслуживаний;

- для зоны ТО-1 – 12-15 и более обслуживаний;

- для зоны ТО-2 – 5-7 и более обслуживаний.

При сменной программе в соответствующих зонах ТО менее указанных выше величин, рекомендуется к применению тупиковый метод производства.

2.5 РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА РАБОТ

Годовой объем (годовая трудоемкость) работ по АТП определяется в человеко-часах и включает в себя объемы работ по ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, СО), текущему ремонту, а также объем работ по участкам текущего ремонта.

Годовая трудоемкость ежедневного обслуживания рассчитывается по формуле:

ТгЕО = tЕО ∙ NгУМР , чел.-ч.                                     (2.32)

При определении годовых объемов работ для зон ТО-1 или ТО-2, необходимо учитывать дополнительную трудоемкость сопутствующего текущего ремонта, объем которого не должен превышать 15-20% трудоемкости соответствующего вида ТО. И, соответственно, годовой объем работ ТР по ТП должен быть уменьшен на тот же объем ремонтных работ сопутствующего текущего ремонта.

Годовая трудоемкость ТО-1 рассчитывается по формуле:

ТгТО-1 = tТО-1 ∙ NгТО-1 + Тгсоп.ТР(1) , чел.-ч.;                        (2.33)

где  Тгсоп.ТР(1) – годовая трудоемкость сопутствующего текущего ремонта при прове-

дении работ ТО-1, чел.-ч.

Годовая трудоемкость работ сопутствующего текущего ремонта при проведении ТО-1 рассчитывается по формуле:

Тгсоп.ТР(1) = tТО-1 ∙ NгТО-1 ∙ Стр , чел.-ч;                             (2.34)

где  Стр – регламентированная доля сопутствующего ТР при проведении работ ТО-1

(принимается равной 0,15 … 0,20).

Годовая трудоемкость ТО-2 рассчитывается по формуле:

ТгТО-2 = tТО-2 ∙ NгТО-2 + Тгсоп.ТР(2) , чел.-ч;                           (2.35)

где  Тгсоп.ТР(2) – годовая трудоемкость сопутствующего текущего ремонта при прове-

дении работ ТО-2, чел.-ч.

Годовая трудоемкость работ сопутствующего текущего ремонта при проведении ТО-2 рассчитывается по формуле:

Тгсоп.ТР(2) = tТО-2 ∙ NгТО-2 ∙ Стр , чел.-ч;                              (2.36)

где  Стр – регламентированная доля сопутствующего ТР при проведении работ ТО-2

(принимается равной 0,15 … 0,20).

Годовые трудоемкости общего и поэлементного диагностирования соответственно рассчитываются по формулам:

ТгД-1 = tД-1 ∙ NгД-1 , чел.-ч,                                      (2.37)

TгД-2 =  tД-2 ∙ NгД-2 , чел.-ч.                                     (2.38)

Годовая трудоемкость сезонного обслуживания автомобилей рассчитывается по формуле:

TгСО = tСО ∙ 2 ∙ А, чел.-ч;                                       (2.39)

где  А – списочное количество автомобилей в АТП, ед.

Общая годовая трудоемкость  для всех видов ТО рассчитывается по формуле:

∑ТгТО = ТгЕО + ТгТО-1 + ТгТО-2 + ТгСО , чел.-ч.

Годовая трудоемкость текущего ремонта (ТР) рассчитывается по формуле:

ТгТР =  ∑LГ ∙  tТР , чел.-ч.                                                             (2.40)

где  ∑Lг – общий годовой пробег автомобилей АТП, км.

Годовая трудоемкость работ в зоне ТР или в производственных ремонтных цехах (участках) рассчитывается по формуле, если конкретно указан участок, то по участку, если нет, то берётся в общем виде по имеющимся участкам в АТП, т.е. ТгТР:

Тгзона ТР (участка) = (ТгТР ∙ С) / 100, чел.-ч;                            (2.41)

где  С – доля постовых работ ТР или цеховых (участковых) работ в % от общего

объема текущего ремонта (принимается по Приложению 3).

Общий объем работ по техническим воздействиям и ремонту на подвижной состав автотранспортного предприятия составит:

∑ТгТО-ТР = ∑ТгТО + ТгТР , чел.-ч.                                 (2.42)

2.6 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА

ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

К производственным рабочим относятся исполнители работ различных  зон и участков, непосредственно выполняющие работы по ТО и ремонту подвижного состава АТП. При таком расчете различают технологически необходимое (явочное) и штатное (списочное) число рабочих.

Технологически необходимое (явочное) число исполнителей работ рассчитывается по формуле:

РТ = Тг  / ФРМ , человек;                                      (2.43)

где  Тг – годовая трудоемкость соответствующей зоны ТО, ТР, цеха (участка),

Отдельного специализированного (или универсального) поста или линии

(поста) диагностики, чел.-ч;

ФРМ – годовой производственный фонд времени рабочего места, ч.

Штатное (списочное) число исполнителей работ рассчитывается по формуле:

РШ = Тг / ФПР , человек;                                         (2.44)

где  ФПР – годовой производственный фонд времени одного производственного

рабочего, ч.

Годовые производственные фонды времени ФРМ и ФПР принимаются по Приложению 7 Методических указаний.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Целью данного раздела курсового проекта является разработка вопросов организации работы объекта проектирования. В этой части курсового проекта следует решить следующие задачи:

- выбор метода организации производства ТО и ТР в АТП;

- схема технологического процесса на объекте проектирования;

- подбор технологического оборудования, технологической и организационной оснастки;

3.1 ВЫБОР МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ТО И ТР В АТП

В данном параграфе необходимо:

- дать обоснование принятого метода организации производства ТО и ТР в АТП;

- описать его организационные принципы;

- привести схемы управления производством ТО и ТР и объекта проектирования.

Среди   существующих методов организации производства ТО и ремонта автомобилей в настоящее время наиболее прогрессивным является метод, основанный на формировании ремонтных подразделений по технологическому принципу (метод технологических комплексов) с внедрением централизованного управления производством (ЦУП).

Основные организационные принципы этого метода заключаются в следующем:

- управление процессом ТО и ремонта подвижного состава в АТП осуществляется централизованно отделом (центром) управления производством.

- организация ТО и ремонта в АТП основывается на технологическом принципе формирования производственных подразделений (комплексов) , при котором каждый вид технического воздействия (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д_2, ТР автомобилей, ремонт агрегатов) выполняется специализированными подразделениями.

Схема централизованного управления производством и пример схемы управления объектом проектирования при методе технологических комплексов приведена в Приложении 4 Методических указаний.

3.2 СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

См. приложение 4.

3.3 ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и переносные стенды, станки, приборы и приспособления. В большинстве случаев оборудование, необходимое по технологическому процессу для проведения работ на постах зон ТО, ТР, диагностирования, а также на участках и цехах АТП, принимается в соответствии с технологической необходимостью выполняемых с его помощью работ. Номенклатура и количество технологического оборудования производственных участков АТП должны приниматься по «Табелю технологического оборудования и специализированного инструмента для АТП»

Кроме того, для проектируемого участка АТП необходимо подобрать технологическую оснастку, в которую входят различные инструменты и приспособления, необходимые для производства работ (ключи для разборки-сборки агрегата, молотки, щупы для регулировки зазоров в сочленениях и т.д.). А также следует подобрать организационную оснастку (столы, верстаки, шкафы для хранения, урны для обтирочных материалов и т.д.).

Принятое технологическое оборудование, технологическая и организационная оснастка сводятся в  таблицы  по прилагаемым формам.

Таблица - 3.4 Технологическое оборудование

| № п/п | Наименование | Тип или модель | Габаритные размеры, мм | Кккккк Количество | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица - 3.5 Технологическая оснастка

| № п/п | Наименование |  | Габаритные размеры, мм | Количество | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модель или тип |  |  |  |

Таблица - 3.6Организационная оснастка

| № п/п | Наименование | Тип или модель | Габаритные размеры, мм | Количество | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Для наиболее рациональной организации работ по ТО, ремонту и диагностированию автомобилей, его агрегатов и систем составляются различные технологические карты. На их основе определяются объемы работ по техническим воздействиям, а также производится распределение работ (операций) между исполнителями.

Любая технологическая карта является руководящей инструкцией для каждого исполнителя и, кроме того, служит документом для технического контроля выполнения обслуживания или ремонта автомобиля и его агрегатов и узлов.

В технологических картах указывают перечень операций, место их выполнения, применяемое оборудование и инструмент, норму времени на операцию, краткие технические условия на выполнение работ.

Формулировка операций и переходов должна указываться в строгой технологической последовательности, кратко, в повелительном наклонении (например: «установить автомобиль на пост, открыть капот» или «отвернуть болты крепления поддона картера ДВС, снять поддон» и т.д.).

В соответствии с индивидуальным заданием необходимо разработать технологический процесс ТО, ТР автомобиля (агрегата), либо одну из операций по этим воздействиям.

Технологический процесс ТО и диагностики оформляется в виде операционно-технологической или постовой технологической карты и выполняется по форме, указанной в Приложении 8 методических указаний.

Технологический процесс ТР топливной аппаратуры, разборочно-сборочные, вулканизационные, шинные, аккумуляторные, сварочные и другие работы выполняются по форме, указанной в Приложении 8 методических указаний.

5. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Целью данного раздела курсового проекта является разработка мероприятий по созданию на объекте проектирования условий, отвечающих требованиям Правил по охране труда, технике безопасности и окружающей среды, принятых на автомобильном транспорте.

В этом разделе следует решить задачи, указанные ниже.

5.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Материал по данному вопросу следует изложить в следующей последовательности:

- ответственность за соблюдение правил по охране труда;

- виды инструктажей по охране труда и технике безопасности;

- порядок проведения инструктажей по охране труда и ТБ.

5.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

По объекту проектирования в этом разделе следует указать источники электроопасности, привести предельно допустимые уровни электрического напряжения и тока, привести перечень средств защиты рабочих от поражения электрическим током.

5.3 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом разделе следует установить на объекте проектирования наиболее вероятные причины возникновения пожара и возгораний и предложить мероприятия по пожарной безопасности; а также подобрать первичные средства пожаротушения.

5.4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В данном разделе курсового проекта следует указать источники загрязнения окружающей среды со стороны объекта проектирования и привести перечень мероприятий по предотвращению загрязнения воздушного и водного бассейнов.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении необходимо указать перечень основных задач, решенных по каждому из разделов курсового проекта, и сделать вывод о том, какое влияние могут оказать полученные результаты на повышение технической готовности подвижного состава АТП и эффективности работы технической службы АТП.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

Основные источники:

1. Беднарский В. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник / Беднарский В. В. Изд. 3-е, перераб. и дополн. - Ростов на Дону: Феникс, 2015. - 456 с.

2. Вахламов В. К. Автомобили: основы конструкции: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Вахламов В. К. - М.: Академия, 2013. - 528 с.

3. Власов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Власов В. М. и др. под ред. Власова В. М. 3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия» 2016. - 480 с.

4. Грибут И. Э. Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: учебник / Грибут И. Э. и др. Под ред. В. Шуплякова, Ю. П. Свириденко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 480 с.

5. Курчаткин В. В. Надежность и ремонт машин: учебник / Курчаткин В. В. и др. Под ред. В. В.Курчаткина - М.: Колос, 2016. - 776 с.

6. Пузанков А. Г. Автомобили: конструкция, теория и расчет: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Пузанков А. Г. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 544 с.

7. Синельников А. Ф. Автохимия. Краткий справочник / Синельников А. Ф., Синельников Р. А. - М.: ЗАО КЖИ «За рулем», 2013. - 152 с.

8. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Текст(: практическое пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2013. – 355с.

9. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей (Текст(: практикум / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – М.: Мастерство, 2010

10. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы (Текст(: учебное пособие / Н.Б. Кириченко. – М.: Академа, 2013. – 255с.

11. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности (Текст(: учебное пособие / Е.В. Михеева. – М.: Академа, 2013. – 355с.

12. Пузанков, А.Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств (Текст(: учебное пособие / А.Г. Пузанков. -М.: Академа, 2013. – 355с.

Интернет ресурсы:

13. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана

14. Режим доступа: twirpx. com – через регистрацию по электронной почте (логин, пароль, @-mail)

15. Режим доступа: www.bestreferat.ru >referat-207434.html

16. Сайт по ремонту автомобиля Автофизик 2017 - http://www.autofizik.ru/.

Справочники:

17. Понизовский, А.А. Краткий автомобильный справочник (Текст(: справочник / А.А. Понизовский, Ю.М. Власко. – М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 2010. – 385с.

18. Приходько, В.М. Автомобильный справочник(Текст(: справочник / В.М. Приходько. – М.: Машиностроение, 2008. – 500с.

Дополнительные источники:

19. Румянцев, С.И. Ремонт автомобилей (Текст(: учебник / С.И. Румянцев. – М.: Транспорт, 2012. – 600с.

20. Шатров, М.Г. Двигатели внутреннего сгорания (Текст(: учебное пособие / М.Г. Шатров. – М.: Высшая школа, 2012. – 385с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Пояснительная записка курсового проекта относится к текстовому документу и должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТа 2.105-95, ГОСТа 2.106-05.

Пояснительная записка выполняется на стандартных листах белой нелинованной бумаге формата А4 с нанесенной ограничительной рамкой, отстоящей от левого края листа на 25 мм и от остальных – на 5  мм. Пример оформления заглавного, титульного и последующих листов пояснительной записки приведен в Приложениях методических указаний.

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа формата А4 рукописно черными чернилами (пастой), при условии написания всего текста чернилами (пастой) одного цвета, или машинописным способом с размером (шрифт Times Roman) шрифта № 14 и междустрочным интервалом № 1,5.

Каждый из разделов пояснительной записки следует начинать с нового листа; подразделы, пункты и подпункты выполняются в пределах всего раздела. Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов выполняются заглавными буквами; точка в конце заголовка не ставится. Расстояние между заголовком и последующим текстом должна быть не менее 10 мм (или два пробела при написании машинописным текстом). Нумерация разделов и подразделов, входящих в них, выполняется арабскими цифрами.

Формулы, используемые в пояснительной записке для расчетов, должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах раздела. Номер ставится с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из двух чисел, разделенных точкой; первая цифра означает номер раздела, вторая – порядковый номер формулы в разделе.

Ссылки на литературу в тексте пояснительной записки необходимо делать путем указания в косоугольных скобках порядкового номера источника по списку литературы, приведенному в записке (например: /3/ или табл.4 /7/).

Цифровой и другие материалы в пояснительной записке оформляются в виде таблиц. Над левым верхним углом их помещают слово «Таблица» с указанием ее порядкового номера в пределах раздела, над таблицей пишется ее наименование.  Например:

Таблица -  4.3 Нормативные пробеги

| Модель (марка) автомобиля | Нормативные пробеги, км |
| --- | --- |
|  | LнТО-1 | LнТО-2 | LнКР |
| КамАЗ-5320 | 4000 4000 | 16000 | 300000 |

Все размещенные в пояснительной записке  иллюстрации (чертежи, рисунки, схемы и т.д.) необходимо пронумеровать арабскими цифрами в пределах раздела, также, как и таблицы. Например:

Рис.5.7.Автомобиль службы спасения

При составлении «Содержания», в него следует включать названия всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов без каких-либо изменений и указывать номер соответствующего листа, с которого они начинаются, внизу листа содержания должен быть угловой штамп, заполненный по форме приложения 13.

В списке литературы для каждого из литературных источников указываются фамилия и инициалы автора (авторов), точное и полное название источника, место издания, издательство и год издания, количество страниц литературного источника.

Пример оформления обложки курсового проекта, титульного листа, листа «Содержание» и списка литературы приведен в конце настоящих Методических указаний к курсовому проекту.

Графическая часть курсового проекта выполняется на чертежном листе формата А3. На нем должны быть представлены:

- планировочный чертеж объекта проектирования;

- условные обозначения, принятые на планировочном чертеже;

- спецификация технологического оборудования и организационной оснастки.

Компоновка технологического оборудования и организационной оснастки, выбор технологической оснастки и расстановка рабочих мест на объекте проектирования должны учитывать рекомендации Типовых проектов рабочих мест на АТП, а также требования Строительных норм и правил (СНиП 11-93-74) предприятий по обслуживанию автомобилей.

Планировочный чертеж объекта проектирования должен быть выполнен в регламентируемом ГОСТом масштабе уменьшения (1:15, 1:20, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200). Для выполнения чертежей применяется программа kompas13pminf. На планировочном чертеже необходимо указать общие габаритные размеры объекта проектирования, установочные (привязочные) размеры стационарного технологического оборудования и организационной оснастки (указывать габаритные размеры оборудования не следует, т.к. они указаны в спецификации).  На чертеже необходимо указать подводимые коммуникации (подвод электроэнергии, сжатого воздуха, воды, местной вентиляции, пара и т.д.); ширину проездов и середин осей подъемников (осмотровых канав), расстояние между автомобилями (ширину проходов между оборудованием) и строительными конструкциями здания, места установки элементов технологической оснастки, ширину оконных и дверных проемов.

Технологическое оборудование и организационная оснастка на планировочном чертеже должны быть обозначены позициями и их перечень представлен в спецификации, которая должна располагаться над угловым штампом и примыкать к нему. Форма и размеры спецификации приведены в Приложении методических указаний.

Основная надпись (угловой штамп) на графической части должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 2.104.-05 . Текстовая часть надписи, спецификации и чертежа должна быть выполнена только чертежным шрифтом. Пример оформления приведен в Приложении 11 методических указаний. В левом верхнем углу формата А1 выполняется угловой штамп с размерами 14 х 70 мм, который заполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-05.

На свободной части поля чертежа должны быть представлены принятые условные обозначения, в которых необходимо отразить лишь те, которые приняты по данному объекту проектирования. Примеры условных обозначений приведены в Приложении методических указаний.

Пояснительная записка курсового проекта брошюруется в общей обложке в следующей последовательности:

- титульный лист;

- рецензия на курсовой проект;

- индивидуальное задание на курсовое проектирование;

- график контроля выполнения курсового проекта;

- содержание;

- введение;

- разделы пояснительной записки, предусмотренные настоящими методическими указаниями;

- заключение;

- список литературы;

Приложение 1

Нормативы периодичности и трудоемкости ТО и ТР автомобилей

| Модели автомобилей | Периодичность ТО, км | Трудоемкость ТО, чел.-ч | Трудоемкость ТР, чел.-ч/1000км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 | КР | ЕО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| ВАЗ-2107 | 4000 | 16000 | 180000 | 1,09 | 2,50 | 9,2 | 3,75 |
| ГАЗ-31029 | 4000 | 16000 | 300000 | 1,4 | 2,50 | 10,5 | 3,0 |
| ГАЗ-3110 | 4000 | 16000 | 300000 | 1,4 | 2,50 | 10,5 | 3,1 |
| ГАЗ-3302 Газель | 4000 | 16000 | 300000 | 0,38 | 2,20 | 7,70 | 3,5 |
| ГАЗ-53А | 3000 | 12000 | 250000 | 0,42 | 2,20 | 9,10 | 3,8 |
| ГАЗ-53-12 | 4000 | 12000 | 250000 | 0,50 | 2,20 | 12,0 | 3,8 |
| ГАЗ-3307 | 4000 | 12000 | 300000 | 0,45 | 1,90 | 11,2 | 3,2 |
| ВАЗ-2114 | 4000 | 16000 | 300000 | 0,45 | 2,70 | 11,0 | 3,7 |
| ЗИЛ-45021 | 4000 | 16000 | 300000 | 0,47 | 2,50 | 10,6 | 4,0 |
| ЗИЛ-130 | 3000 | 12000 | 300000 | 0,47 | 3,50 | 11,6 | 4,0 |
| ЗИЛ-441510 | 3000 | 12000 | 300000 | 0,49 | 2,90 | 10,8 | 4,2 |
| ЗИЛ-431410 | 3000 | 12000 | 300000 | 0,58 | 3,10 | 12,0 | 4,0 |
| ЗИЛ-4331 | 3000 | 12000 | 300000 | 0,58 | 3,10 | 12,0 | 4,1 |
| КамАЗ всех модификаций | 4000 | 12000 | 300000 | 0,64 | 3,40 | 14,5 | 4,8 |
| УАЗ-452Д | 3000 | 14000 | 180000 | 0,30 | 1,50 | 7,7 | 3,6 |
| НЕФАЗ | 4000 | 16000 | 300000 | 1,76 | 7,50 | 31,5 | 6,9 |
| ПАЗ - 672 | 2400 | 9200 | 250000 | 0,98 | 5,5 | 18,0 | 5,3 |
| ТАТРА-815С1С3 | 10000 | 20000 | 375000 | 1,0 | 7,10 | 16,8 | 1,42 |

Примечания: 1.Для КамАЗ-5320,-55102,-5511,-5410 дополнительно предусмотрено ТО-4000 с нормативом 4,48 чел.-ч и для КамАЗ-53212, -54112 – 4,51 чел.-ч.

2.Нормативы приведены из 2 части Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Приложение 2

Таблица -  2.1

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости

от условий эксплуатации – К1

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Периодичность ТО | Удельная трудоемкость ТР | Пробег до КР | Расход запасных частей |
| 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 2 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,10 |
| 3 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| 4 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,40 |
| 5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,65 |

Таблица -  2.2

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации

подвижного состава и организации его работы – К2

| Модификация подвижного состава и организация его работы | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Трудоем-кость ТО и ТР | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| Базовый автомобиль | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Седельные тягачи | 1,10 | 0,95 | 1,05 |
| Автомобили с одним прицепом | 1,15 | 0,90 | 1,10 |
| Автомобили с двумя прицепами | 1,20 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы при работе на плечах свыше 5 км | 1,15 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы с одним прицепом или при работе на коротких плечах до 5 км | 1,20 | 0,80 | 1,25 |
| Автомобили-самосвалы с двумя прицепами | 1,25 | 0,75 | 1,30 |
| Специализированный подвижной состав (в зависимости от сложности оборудования)* | 1,10-1,20 | --- | --- |

*Нормативы трудоемкости ТО и ТР специализированного подвижного состава уточняются во второй части Положения по конкретному семейству подвижного состава.

Таблица -  2.3

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий – К3 = К13 ∙ К/3

| Характеристика района | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Периодич- ность ТО | Удельная труд. ТР | Пробег до КР | Расход зап. частей |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Умеренно теплый, умеренно теплый влаж-ный, теплый влажный | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Умеренно холодный | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Холодный | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| Очень холодный | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,4 |

Коэффициент К/3

| С высокой агрессивностью окружающей среды | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Агрессивность окружающей среды учитывается и при постоянном использовании подвижного состава для перевозки химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.

Таблица -  2.4

Коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости

текущего ремонта (К4) и продолжительности простоя в техническом обслуживании

и ремонте (К14) в зависимости от пробега с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | Автомобили |
| --- | --- |
|  | Легковые | Автобусы | Грузовые |
|  | К4 | К14 | К4 | К14 | К4 | К14 |
| До 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| Свыше 0,25 до 0,50 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 0,50 до 0,75 | 1,0 | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,75 до 1,00 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1,00 до 1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 1,25 до 1,50 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1.4 | 1,3 |
| 1,50 до 1,75 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| 1,75 до 2,00 | 2,2 | 1.4 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
| Свыше 2,00 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 1,3 |

Таблица -  2.5

Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости  ТО и ТР в

зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на

автотранспортном предприятии и количества технологически совместимых групп

подвижного состава – К5

| Количество автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых на АТП | Количество технологически совместимых групп подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 | 1,15 | 1,20 | 1,30 |
| Свыше 100 до 200 | 1,05 | 1,1 | 1,20 |
| Свыше 200 до 300 | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
| Свыше 300 до 600 | 0,85 | 0,90 | 1,05 |
| Свыше 600 | 0,80 | 0,85 | 0,95 |

Количество автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 25.

Таблица -  2.6

Продолжительность простоя подвижного состава

в техническом обслуживании и ремонте

| Подвижной состав | ТО и ТР на АТП, дни/1000 км | Капитальный ремонт на АРЗ, дни |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 0,3-0,4 | 18 |
| Автобусы особо малого, малого и среднего классов | 0,3-0,5 | 20 |
| Автобусы большого класса | 0,5-0,6 | 25 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью 0,3-5,0 т грузоподъемностью от 5,0 т | 0,4-0,5 0,5-0,6 | 15 22 |
| Прицепы и п/прицепы | 0,1-0,15 | --- |

Значения коэффициентов корректирования нормативов пробегов подвижного состава и трудоемкостей выполнения работ приняты по нормативному документу: «Положение по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта».

Приложение 3

Распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей по видам работ, %

| Виды работ | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБ | Автобусы | Грузовые автомоб | Внедорожные автомоб | Прицепыи п/приц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ежедневное обслуживание (ЕО)

| Уборочные | 80-90 | 80-90 | 70-90 | 70-80 | 60-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моечные | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 20-30 | 25-40 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Первое техническое обслуживание (ТО-1)

| Диагностические | 12-16 | 5-9 | 8-10 | 5-9 | 3,5-4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепежные | 40-48 | 44-52 | 32-38 | 33-39 | 35-45 |
| Регулировочные | 9-11 | 8-10 | 10-12 | 8-10 | 8.5-10,5 |
| Смазочные, заправочные, очистительные | 17-21 | 19-21 | 16-26 | 20-26 | 20-26 |
| Электротехнические | 4-6 | 4-6 | 10-13 | 8-10 | 7-8 |
| По системе питания | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 3-6 | 6-8 | --- |
| шинные | 4-6 | 3,5-4,5 | 7-9 | 8-10 | 16-17 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Второе техническое обслуживание (ТО-2)

| Диагностические | 10-12 | 5-7 | 6-10 | 3-5 | 0,5-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепежные | 36-40 | 46-52 | 33-37 | 38-42 | 60-66 |
| Регулировочные | 9-11 | 7-9 | 17-19 | 15-17 | 18-24 |
| Смазочные, заправочные, очистительные | 9-11 | 9-11 | 14-18 | 14-16 | 10-12 |
| Электротехнические | 6-8 | 6-8 | 8-12 | 6-8 | 1,1,5 |
| По системе питания | 2-3 | 2-3 | 7-14 | 14-17 | --- |
| Шинные | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2,5-3,5 |
| Кузовные | 18-22 | 15-17 | --- | --- | --- |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Текущий ремонт (ТР)

Работы, выполняемые на постах зоны текущего ремонта

| Диагностические | 1,2-2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулировочные | 3,5-4,5 | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 2,5-3,5 | 0,6-2,0 |
| Разборочно-сборочные | 28-32 | 24-28 | 32-37 | 29-32 | 28-31 |
| Сварочно-жестяницкие | 6-8 | 6-7 | 1-2 | 3,5-4,5 | 9-10 |

Работы, выполняемые в цехах (и частично на постах зоны ТР)

| Агрегатные | 13-15 | 16-18 | 18-20 | 17-19 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| --по ремонту двигателя | 5-6 | 6,5 | 7-8 | 7-8 | --- |
| --по ремонту сцепления, кар-данной передачи, редуктора, стояночной тормозной систе-мы, подъемного механизма | 3,5-4 | 4-5 | 5-5,5 | 4,5-5 | --- |
| --по ремонту рулевого управ-ления, переднего и заднего мостов, тормозных систем | 4,5-5 | 5,5-6 | 6-6,5 | 5,5-6 | --- |
| Слесарно-механические | 8-10 | 7-9 | 11-13 | 7-9 | 12-14 |
| Электротехнические | 4-4,5 | 8-9 | 4,5-7 | 5-7 | 1,5-2,5 |
| Аккумуляторные | 1-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | --- |
| Ремонт приборов системы питания | 2-2,5 | 2,5-3,5 | 3-4,5 | 3-4,5 |  |
| Шиномонтажные | 2-2.5 | 2,5-3,5 | 0,5-1,5 | 9-11 | 1,5-2,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вулканизационные | 1-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Кузнечно-рессорные | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3.5 | 8-10 |
| Медницкие | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 0,5-1,5 |
| Сварочные | 1-1,5 | 1-1,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 3-4 |
| Жестяницкие | 1-1,5 | 1-1,5 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
| Арматурные | 3,5-4,5 | 4-5 | 0,5-1,5 | 0,5-1 | 0,5-1 |
| Деревообрабатывающие | --- | --- | 2,5-3,5 | --- | 16-18 |
| Обойные | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 0,5-1,5 | --- |
| Малярные | 6-10 | 7-9 | 4-6 | 2,5-3,5 | 5-7 |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечания: 1.Распределение трудоемкости ЕО приведено для выполнения уборочно-моечных

работ автомобилей механизированным способом.

2.Распределение трудоемкости работ ТО и ТР для грузовых автомобилей, прицепов и

полуприцепов приведено применительно к подвижному составу с деревянными

кузовами.

3.Распределение агрегатных работ ТР приведено по ОНТП-01-86 и может меняться в

зависимости от условий работы конкретных автотранспортных предприятий.

Приложение 4

Рис.4.1.Структура централизованного управления технической службой АТП

| ЦУП |
| --- |
| ООУ | ООАИ |

Начальник комплекса РУ

Комплекс РУ

Участок по ремонту ДВС

Исполнители работ участка по ремонту двигателей

Рис.4.2.Схема управления моторным участком АТП

Приложение 5

Контрольно-технический пункт

Зона уборочно-моечных работ

Зона ожидания ТО – ТР

Контрольно-диагностические работы

Крепежные работы

Регулировочные работы

Зона ТО-1

Электротехнические работы

Шинные работы

Смазочные работы

Контроль ОТК

Хранение автомобилей

Рис.5.1.Схема технологического процесса ТО-1 автомобилей

Приложение 6

Приложение 7

Рис.6.1.Схемы технологических процессов

А

£

Тм.с.                                     Тр.л.	Тм.с.

0	8	 16	             24

| Рабочие смены | 3 смена | 1 смена | 2 смена |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона ЕО | (((((((((((((((((((((((((((((( |  | ((((((((((((((((((((((((((((( |
| Зона ТО-1 |  |  | ))))))))))))))))))))))))))))) |
| Зона ТО-2 |  | (((((((((((((((((((((((((((((( |  |
| Зона Д-1 |  |  | ))))))))))))))))))))))))))))) |
| Зона Д-2 |  | (((((((((((((((((((((((((((((( |  |
| Зона ТР |  | )))))))))))))))))))))))))))))) | ))))))))))))))))))))))))))))) |
| Склады |  | (((((((((((((((((((((((((((((( | ((((((((((((((((((((((((((((( |
| Ремонтные цеха |  | )))))))))))))))))))))))))))))) |  |
| Автомобили на линии | ((((((((((( | (((((((((((((((((((((((((((((( | (((((((((( |

Рис.7.1.Совмещенный график работы автомобилей на линии

и производственных подразделений АТП (возможный вариант)

Годовые фонды времени производственных рабочих (по ОНТП-01-91)

| Наименование профессий работающих | Годовой фонд времени рабочих, ч |
| --- | --- |
|  | Номинальный (Фрм) | Эффективный (Фпр) |
| Водитель автобуса, грузового автомобиля грузоподъемностью 3 т и более, внедорожного автомоби-ля-самосвала; кузнец-рессорщик, медник, газоэлектросварщик, сле- сарь по ремонту приборов систе- мы питания ДВС, работающих на этилированном бензине, вулкани- заторщик, аккумуляторщик | 2010 | 1730 |
| Маляр | 2010 | 1760 |
| Все остальные | 2010 | 1780 |

Приложение 8

Технологические карты

Операционно-технологическая карта отражает последовательность операций технологического процесса ТР топливной аппаратуры, вулканизационные, шинные, аккумуляторные, столярные, и других работ на соответствующих участках АТП.

Постовая технологическая карта отражает последовательность операции технического обслуживания, диагностики, текущего ремонта по агрегату (агрегатам) или системам (системе) автомобиля, которые выполняются на одном из постов ТО, диагностики или ТР.

Условные обозначения для документов:

КП, ПП, ЛР и т.д. – (курсовой проект, отчет по преддипломной практике, отчет по лабораторным работам и т.д.);

23.02.07. – специальность (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта);

3 – номер задания на курсовое   проектирование (или проставляются последние три цифры номера зачетной книжки);

00 – номер проставляется только для сборочных чертежей;

00 – номер проставляется только для деталировочных сборочных чертежей;

ПЗ – пояснительная записка.

Приложение 10

Министерство  образования и науки Кузбасса

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема: Организация технического обслуживания грузовых автомобилей в АТП

Студент группы  ТО – 19 	Агапов Н.А.                                  /		          /

Специальность 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт

Двигателей, сстем и механизмов автомобилей

Руководитель  		Саванюк А.Ф.	                         /		          /

Оценка 					                        Дата

Юрга 2021

Приложение 11

(Выдаёт руководитель проекта)

РАССМОТРЕНО						       УТВЕРЖДАЮ

На заседании МК профцикла		                            Заместитель директора по УМР

Протокол № _________					          ________ И.Н. Рубакова

«__» «_________» 20    г.					«___» «_________» 20    г.

ЗАДАНИЕ

НА КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ

студенту Иванову И.И.

группы СТ-7

Тема курсового проекта: Организация работ по техническому обслуживанию №1с разработкой  участка по ремонту агрегатов производственного комплекса РУ АТП  г. Юрги Кемеровской области

Содержание задания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Дата выдачи задания 								           20   г.

Срок сдачи курсовой  работы							           20    г.

Студент 								/Иванов И.И		/

Руководитель 							/Петров  А.Ф.		/

Приложение 12

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УМР

___________ И. Н. Рубакова

«___» _____________ 20__ г.

## План-график

выполнения курсового проекта

Ф.И.О. студента Иванова И.И.

Группа СТ-7

Тема курсового проекта:  Организация работ по техническому обслуживанию №1с разработкой  участка по ремонту агрегатов производственного комплекса РУ АТП  г. Юрги Кемеровской области

| № п/п | Разделы работы | Сроки выполнения | Вид отчетности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Дата                                                                Подпись обучающегося                                                   Расшифровка подписи

-------------------------                                            -----------------------------------                                                  ----------------------------

Дата                                                                      Подпись руководителя                                                             Руководитель

___________                                                            ____________________                                                            __________________

Приложение 13

Лист пояснительной записки «Содержание»

Содержание (пример)

стр

Введение ……………………………………………………………………………………..4

1. Теоретическая часть

1.1 Характеристика СТО и объекта проектирования………………………………………7

Практическая часть

2. Технологическая часть

2.1 Расчет производственной программы городской СТО......………….………………..10

2.2 Расчет годового объема работ на СТО……………………………………...................11

…

…

Заключение…………………..…………………………………………….………………..29

Список литературы………………………………….………………………........................30

|  |  |  |  |  | ДП2018СТ7.16536ПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |
| Разработал | Иванов В.В. |  |  | Организация шиномонтажного участка для легковых автомобилей | Литера | Лист | Листов |
| Проверил | ПетровА.В. |  |  |  | у | 3 | 55 |
|  |  |  |  |  | ГАПОУ ЮТА и С |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68 (угловой штамп), который проставляется в правом нижнем углу формата А1 (А3) графической части проекта, заполняется штифтом GOST type A

Спецификация технологического оборудования и организационной оснастки. Выполняется над основной надписью (угловым штампом) на листе графической части формата А1 или на листе форматаА4 графической части А3.

Приложение 14

Коэффициенты неравномерности загрузки постов ТО и ТР, Кн

| Типы рабочих постов | Коэффициенты неравномерности загрузки постов |
| --- | --- |
|  | Списочное количество подвижного состава АТП | СТОА легковых автомобилей |
|  | До 100 | От 100 до 300 | От 300 до 500 | городские | дорожные |
| Посты ЕО | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,05 | 1,15 |
| Посты ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-02 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | --- |
| Посты ТР, регулировочные и разборочно-сборочные | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,15 | 1,25 |
| Сварочно-жестяницкие, маляр-ные, деревообрабатывающие | 1,25 | 1,20 | 1,17 | 1,10 | --- |

Коэффициенты использования рабочего времени постов, Ки

| Типы рабочих постов | Коэффициент использования рабочего времени постов при числе смен работы в сутки |
| --- | --- |
|  | одна | две | три |
| Посты ежедневного обслуживания ---уборочных работ ---моечных работ | 0,98 0,92 | 0,97 0,90 | 0,95 0,87 |
| Посты ТО-1 и ТО-2 ---на поточных линиях ---индивидуальные посты | 0,93 0,98 | 0,92 0,97 | 0,91 0,96 |
| Посты Д-1 и Д-2 | 0,92 | 0,90 | 0,87 |
| Посты ТР ---регулировочные, разборочно-сборо чные (не оснащенные специальным оборудованием), сварочно-жестяниц-кие, шиномонтажные, деревообрабаты вающие ---разборочно-сборочные (оснащен-ные специальным оборудованием ---окрасочные | 0,98 0,93 0,92 | 0,97 0,92 0,90 | 0,96 0,91 0,87 |

Приложение 15

Численность (Р) одновременно работающих на одном посту, чел.

| Типы рабочих постов | Типы подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Легковые | Автобусы | Грузовые |
|  |  | Особо малого класса | Малого класса | Среднего класса | Большого класса | Особо большого кл. Особо большого класса | Особо малой груз-ти | Малой и средней грузоподъемности | Большой груз-ти | Особо большой грузоподъемности | Прицепы и п/п |
| Посты ЕО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---уборочных работ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ---моечных работ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Посты ТО-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Посты ТО-2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Посты ТР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---регулировочные и разбороч но-сборочные работы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| ---сварочно-жестяницкие | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| ---малярные | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ---деревообрабатывающие | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| Посты Д-1 и Д-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |